## Slide 1
还原实验操作
实验题中“排序” 问题剖析与突破
——高考实验题片段式解析
嵊州市黄泽中学 刘艳平
探寻高考踪迹

## Slide 2: 近6次浙江高考化学实验题“排序”考点
 | 考查内容 | 实验仪器操作
2022年6月 | 测定NaNH2得纯度 | 酸碱中和滴定
2022年1月 | 纯化后的操作 | 减压蒸馏后续操作
2021年6月 | 可将Cl2O浓溶液用CCl4萃取分液 | 分液漏斗使用
2021年1月 | 重结晶前，为了得到杂质较少的K2Cr2O7粗产品 | 蒸发结晶
2020年7月 | 滴定前，有关滴定管的正确操作 | 滴定管的使用
2020年1月 | 测定过程中使用到移液管 | 移液管的使用
类别
年份

## Slide 3
【2021.6】
（4）将纯化后的Cl2O产品气化，通入水中得到高纯度Cl2O的浓溶液，于阴凉暗处贮存。
当需要Cl2O时，可将Cl2O浓溶液用CCl4萃取分液，经气化重新得到。
针对萃取分液，从下列选项选择合适操作(操作不能重复使用)并排c→____→____→e→d→f→____。
a．检查旋塞、玻璃塞处是否漏水
b．将溶液和CCl4转入分液漏斗 c．涂凡士林
d．旋开旋塞放气 e．倒转分液漏斗，小心振摇
f．经几次振摇并放气后，将分液漏斗置于铁架台上静置
g．打开旋塞，向锥形瓶放出下层液体
h．打开旋塞，待下层液体完全流出后，关闭旋塞，将上层液体倒入锥形瓶
分液漏斗的使用

## Slide 4
【2020.7】
(3) 步骤Ⅲ
①滴定前，有关滴定管的正确操作为(选出正确操作并按序排列)： 检漏→蒸馏水洗涤→(__)→(__)→(__)→(__)→(__)→开始滴定。
A．烘干 B．装入滴定液至零刻度以上
C．调整滴定液液面至零刻度或零刻度以下
D．用洗耳球吹出润洗液 E．排除气泡
F．用滴定液润洗2至3次
G．记录起始读数
滴定前滴定管的使用

## Slide 5
【2020.1】碘化锂(LiI)在能源、医药等领域有重要应用，某兴趣小组制备LiI·3H2O和LiI，流程如下：
②测定过程中使用到移液管，选出其正确操作并按序列出字母：蒸馏水洗涤→待转移溶液润洗→( )→( )→( )→( )→洗净，放回管架。
a．移液管尖与锥形瓶内壁接触，边吹气边放液
b．放液完毕，停留数秒，取出移液管
c．移液管尖与锥形瓶内壁接触，松开食指放液
d．洗耳球吸溶液至移液管标线以上，食指堵住管口
e．放液完毕，抖动数下，取出移液管
f．放液至凹液面最低处与移液管标线相切，按紧管口
移液管的使用

## Slide 6
问题一：常用仪器有哪些？使用操作顺序
电子
天平
调整水平→通电预热→标准砝码校准→放入容器→关闭侧门→数字显示稳定→去皮→加样→读数并记录
滴定管
检查是否漏水→洗涤→润洗2~3次→注入待装液→排气泡→调液面→记录→放液或滴定→记录
移液管
洗涤→润洗2~3次→吸取液体→调液面→垂直放入稍倾斜容器→放液完毕,停留数秒,取出移液管(管尖液体不要吹出,除非注明需吹出)
分液
漏斗
检漏的操作:
加水→检查活塞芯处是否漏水→将漏斗倒转过来→检查玻璃塞是否漏水→确认不漏水方可使用
任务一：常用仪器的使用操作顺序

## Slide 7
移液管
操作：洗涤——润洗——移液——洗净

## Slide 8
（4）针对萃取分液，从下列选项选择合适操作(操作不能重复使用)并排序：c→____→____→e→d→f→____。
a．检查旋塞、玻璃塞处是否漏水
b．将溶液和CCl4转入分液漏斗
c．涂凡士林
d．旋开旋塞放气
e．倒转分液漏斗，小心振摇
f．经几次振摇并放气后，将分液漏斗置于铁架台上静置
g．打开旋塞，向锥形瓶放出下层液体
h．打开旋塞，待下层液体完全流出后，关闭旋塞，将上层液体倒入锥形瓶
a
b
g
评价1：【2021.6】

## Slide 9
②测定过程中使用到移液管，选出其正确操作并按序列出字母：蒸馏水洗涤→待转移溶液润洗→( )→( )→( )→( )→洗净，放回管架。
a．移液管尖与锥形瓶内壁接触，边吹气边放液
b．放液完毕，停留数秒，取出移液管
c．移液管尖与锥形瓶内壁接触，松开食指放液
d．洗耳球吸溶液至移液管标线以上，食指堵住管口
e．放液完毕，抖动数下，取出移液管
f．放液至凹液面最低处与移液管标线相切，按紧管口
评价2：【2020.1】
d
f
c
b

## Slide 10
（3）步骤V，重结晶前，为了得到杂质较少的K2Cr2O7粗产品，从下列选项中选出合理的操作（操作不能重复使用）并排序：溶解KCl→（___）→（___）→（___）→（____）→重结晶。
a.500C蒸发溶剂；
b.1000C蒸发溶剂；
c.抽滤；
d.冷却至室温；
e.蒸发至溶液出现晶膜，停止加热；
f.蒸发至溶液中出现大量晶体，停止加热。
蒸发浓缩冷却结晶结晶

## Slide 11
【2019.4浙江】(10分)某兴趣小组在定量分析了镁渣[含有MgCO3、Mg(OH)2、CaCO3、Al2O3、Fe2O3和SiO2]中Mg含量的基础上，按如下流程制备六水合氯化镁(MgCl2·6H2O)。
(4) 有同学采用盐酸代替步骤Ⅱ中的NH4Cl溶液处理固体B，然后除杂，制备MgCl2溶液。请给出合理的操作排序(从下列操作中选取，按先后次序列出字母，操作可重复使用)：固体B→a→( )→( )→( )→( )→( )→( )→MgCl2溶液→产品。
a．用盐酸溶解 b．调pH＝3.0 c．调pH＝5.0 d．调pH＝8.5 e．调pH＝11.0 f．过滤 g．洗涤
过滤洗涤

## Slide 12
【2022.11绍兴一模】
坩埚灼烧

## Slide 13
2：萃取分液
3：蒸馏
1：过滤
5：重结晶
4：蒸发结晶
一贴二低三靠
过滤：
任务二：产品分离提纯的操作顺序
问题二：分离提纯有哪些？

## Slide 14
萃取分液：
检漏—加萃取剂—振荡、放气—静置、放液

## Slide 15
连接顺序：从左到右，从下到上
操作顺序：先气密性检查，再加药品，先通冷却水，再加热。
蒸馏：

## Slide 16
1. 安装好装置。
注意：调节蒸发皿高度，以便利用酒精灯外焰加热。
2. 添加待蒸发液至蒸发皿中。
注意：添加液体不能超过蒸发皿容积的2/3，否则可能导致液体飞溅。
3. 加热。
注意：加热的过程中必须用玻璃棒不断搅拌。
4. 停止加热。
注意：蒸发结晶不该把液体完全蒸干才停止加热，应该待有较多晶体析出时便停止加热，利用余热将剩余水分蒸干。
5. 用坩埚钳取下蒸发皿，置于石棉网上。
6. 收集固体，并装瓶。
在此步中，若条件允许可以用无水乙醇冲洗后，在装瓶。
蒸发结晶

## Slide 17
重结晶
1、固体物质的溶解，将粗产物用所选溶剂加热溶解制成饱和或近饱和溶液；
2、冷却滤液，使溶液析出晶体；
3、晶体的收集和洗涤，把结晶通过过滤从母液中分离出来，干燥；
4、晶体的干燥，纯化后的晶体，可根据实际情况自然晾干或烘箱烘干。

## Slide 18
(10分)某兴趣小组在定量分析了镁渣[含有MgCO3、Mg(OH)2、CaCO3、Al2O3、Fe2O3和SiO2]中Mg含量的基础上，按如下流程制备六水合氯化镁(MgCl2·6H2O)。
(4) 有同学采用盐酸代替步骤Ⅱ中的NH4Cl溶液处理固体B，然后除杂，制备MgCl2溶液。请给出合理的操作排序(从下列操作中选取，按先后次序列出字母，操作可重复使用)：固体B→a→( )→( )→( )→( )→( )→( )→MgCl2溶液→产品。
a．用盐酸溶解 b．调pH＝3.0 c．调pH＝5.0 d．调pH＝8.5
e．调pH＝11.0 f．过滤 g．洗涤
评价3：【2019.4】
c
f
e
f
g
a
金属离子 | pH | 
 | 开始沉淀 | 完全沉淀
Al3+ | 3.0 | 4.7
Fe3+ | 1.1 | 2.8
Ca2+ | 11.3 | －
Mg2+ | 8.4 | 10.9

## Slide 19
【2022.6浙江】
30.(10分)氨基钠(NaNH2)是重要的化学试剂,实验室可用下图装置(夹持、搅拌、尾气处理装置已省略)制备。
NaNH2+H2O
NaOH+NH3↑
(5)产品分析:假设NaOH是产品NaNH2的唯一杂质,可采用如下方法测定产品NaNH2纯度。从下列选项中选择最佳操作并排序。
准确称取产品NaNH2 x g→( )→( )→( )→计算
a.准确加入过量的水 b.准确加入过量的HCl标准溶液
c.准确加入过量的NH4Cl标准溶液
d.滴加甲基红指示剂(变色的pH范围4.4~6.2)
e.滴加石蕊指示剂(变色的pH范围4.5~8.3)
f.滴加酚酞指示剂(变色的pH范围8.2~10.0)
g.用NaOH标准溶液滴定 h.用NH4Cl标准溶液滴定 i.用HCl标准溶液滴定
任务三：反应过程中的操作顺序
产品纯度
测定过程
b
d
g

## Slide 20
【2022.1浙江】某兴趣小组用四水醋酸锰[(CH3COO)2Mn·4H2O]和乙酰氯(CH3COCl)为原料制备无水二氯化锰，按如下流程开展了实验(夹持仪器已省略)：
⑷步骤Ⅳ：①将装有粗产品的圆底烧瓶接到纯化装置(图2)上，打开安全瓶上旋塞，打开抽气泵，关闭安全瓶上旋塞，开启加热器，进行纯化。请给出纯化完成后的操作排序：
纯化完成→(_____)→(_____)→(_____)→(_____)→讲产品转至干燥器中保存
a．拔出圆底烧瓶的瓶塞 b．关闭抽气泵
c．关闭加热器，待烧瓶冷却至室温 d．打开安全瓶上旋塞
减压蒸馏后多步操作
c
d
b
a

## Slide 21
■构建 实验排序试题模型
任务一：常用仪器的使用操作顺序
任务二：产品分离提纯的操作顺序
任务三：反应过程中的操作顺序

## Slide 22
谢谢各位聆听
请多提宝贵意见